## Slide 1
一、刚球模型（rigid/hard sphere model）
原子看成是刚球
最近邻原子彼此都是相切的
§1-3 典型的晶体结构及几何特征

## Slide 2
二、三种典型的晶体结构
1、FCC：面心立方 Face-Centered Cubic
贵金属(Ag, Cu, Pt)、Cu、Al、Ni、γ-Fe（910-1400C）等

## Slide 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2、BCC：体心立方 Body-Centered Cubic
碱金属（alkali metals）、耐火金属(refractory metals, V、Nb、Cr、Mo、Ta、W等)、α-Fe（<910C）等

## Slide 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3、HCP：密排六方结构（CPH）
Hexagonal Close-packed
Zn (c/a=1.86)、Cd (1.89)；
Co、Mg (1.62)；
Be (1.59)，Ti、Zr、Hf (1.59)；
石墨 (2.6)
c/a ，层间结合力由金属键范德华力

## Slide 5
三、典型晶体结构的几何特征(geometrical features)
每个晶胞中的原子数 (Number of atoms/unit cell)
配位数 (C.N. ) (coordination number, 或 ligancy)
每一个原子周围最近邻的原子数
堆垛密度（）(packing density)
间隙 (interstices)
原子半径

## Slide 6
1、FCC 面心立方
FCC结构的原子半径：
原子半径
根据钢球模型，原子半径r是指晶胞中原子密度最大方向上相邻两原子之间的平衡距离的一半。
在面心立方晶胞中，面对角线晶向上的原子彼此相切。

## Slide 7
1、FCC 面心立方
FCC结构每个晶胞中的原子数：
晶胞原子数
晶胞原子数是指一个晶胞内包含的原子数。
立方晶胞中，每个顶角上的原子与相邻的8个晶胞共有，每个晶胞实际上只占其1/8；位于晶胞棱上的原子为相邻的4个晶胞所共有；每个面心原子为相邻两个晶胞共有；而晶胞中心原子为晶胞所独有。

## Slide 8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FCC结构的配位数：
•
•
•
•
•
A面、B面、C面上各4个，等同点， 4×3＝12
配位数
1、FCC 面心立方
配位数是指晶体结构中任一原子周围最邻近的原子数。常用CN (coordination number)表示。
对于多元素晶体，“最近邻”是同种原子比较而言，配位数是一个原子周围的各元素的最近邻原子数之和。
晶体结构中每个原子的配位数愈大，晶体中的原子排列就愈紧密。

## Slide 9
堆垛密度（致密度）
1、FCC 面心立方
FCC堆垛密度？
堆积密度是指晶胞体内的原子占据晶胞空间的分数。
堆积密度是晶胞中含有的全部原子的总体积与该晶胞的体积之比，即
计算堆垛密度时，采用钢球模型，即假定原子是钢球，且最近邻原子彼此相切

## Slide 10
2、HCP 密排六方
每个晶胞中的原子数：
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
原子半径：
上下底面的中心原子与周围六个顶角上的原子相切

## Slide 11
2、HCP 密排六方
配位数：
C.N.= 6 + 3×2 ＝12
堆垛密度
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

## Slide 12
练习：写出BCC 体心立方结构的晶胞原子数、配位数和堆垛密度
每个晶胞中的原子数：
配位数：
8个最近邻（3a/2）；
6个次近邻（a） C.N.=8 (+6)
堆垛密度：

## Slide 13
structure | a vs. r | atoms per cell | coordination Number | packing factor | examples
SC |  | 1 | 6 | 0.52 | Polonium (Po),α-Mn
BCC |  | 2 | 8 | 0.68 | Fe,Ti,W,Mo,Nb,Ta,K,Na,V,Zr,Cr
FCC |  | 4 | 12 | 0.74 | Fe,Cu,Au,Pt Ag,Pb,Ni
HCP |  | 2 (6) | 12 | 0.74 | Ti,Mg,Zn,BeCo,Zr,Cd
小结：

## Slide 14
面心立方晶格的金属晶体的堆积因子达0.74, 堆积密度达到最大，体心立方晶格为0.68，简单立方晶格为0.52。
这表明，体心立方晶格的金属晶体，其间隙体积有32%。这些隙的存在，对金属的性能、合金的相结构、扩散及其相变等具有重要影响。
材料性能的改性，通常用原子半径更小的非金属元素或原子半径较大的一些金属元素，引入到晶体晶格的间隙中以改善某些性能。常见的耐高温合金材料就是通过掺杂一些N 、Nb、V、W 等合金元素制备的，如下表所示：

## Slide 15
主蒸汽管道耐热钢材料的主要成分